## Slide 1
2020
Разработка программного обеспечения централизованной автоматики ликвидации асинхронного режима
Студент:
Руководитель от ТПУ:
Консультант от ТПУ по энергетике:
Консультант от ОДУ:
Жиленков А.А.
к.т.н., доцент КСУП ТУСУР, Калентьев А.А.
к.т.н., доцент ОЭЭ ИШЭ, Прохоров А.В.
к.т.н., зам. начальника ССР ОДУ Сибири, Политов Е.А.

## Slide 2: Проблема
2
Автоматика ликвидации асинхронного режима (АЛАР) работает, когда управляющие воздействия других видов противоаварийной автоматики оказались неэффективными, то есть является одной из последних ступеней защиты энергосистемы от блэкаута и массового отключения потребителей электроэнергии.
Применяемые в настоящее время локальные АЛАР оперируют информацией о параметрах режима только непосредственно в месте их установки. Поэтому они не способны выполнить деление системы с учетом минимизации небаланса мощности в отделившихся частях электроэнергетической системы (ЭЭС), что приводит к увеличению объема отключения нагрузки в дефицитной части.
Данную проблему можно решить при помощи централизации АЛАР и обеспечения адаптивности её действий к изменяющимся условиям работы ЭЭС.
Централизованные АЛАР отсутствуют сегодня в энергосистемах.

## Slide 3: Цель задачи
3
Цель работы: разработка программного обеспечения централизованной автоматики ликвидации асинхронного режима.
Задачи работы:
Выделить функциональные компоненты разрабатываемого ПО и выявить из них наиболее значимые с точки зрения выполнения задач АЛАР.
Определить схему взаимодействия компонентов ПО друг с другом.
Проанализировать и выбрать протоколы передачи данных для работы с внешними системами.
Определить схему взаимодействия компонентов ПО с внешними системами.
Выполнить программную реализацию наиболее значимых компонентов.
Реализовать эмуляторы для получения данных от внешних систем.
Выполнить тестирование разработанного ПО.
Разработать проектную документацию и презентацию разработанного ПО.

## Slide 4: Новизна и значимость
4
Новизна:
реализовано программное обеспечение централизованной АЛАР, состоящее из компонентов, выполняющих функции прогнозирования возникновения асинхронного режима, определения групп когерентных генераторов и определения сечения деления системы.
Значимость:
разработанное программное обеспечение может быть использовано при проектировании комплексов противоаварийной автоматики.

## Slide 5: Укрупненная структура ЦАЛАР
5

## Slide 6: Диаграмма компонентов
6

## Slide 7: Диаграмма компонентов
7

## Slide 8: Текущие результаты Подсистема идентификации нарушения устойчивости
8
Формирование набора данных
Кластеризация
Обучение классификатора
Использование классификатора
Задача | Степень готовности
Разработка алгоритма | Выполнено
Реализация алгоритма на R | Выполнено
Интеграция алгоритма с C# | В разработке
Тестирование | Не выполнено
Доработка алгоритма | Не выполнено
Повторное тестирование | Не выполнено

## Slide 9: Текущие результаты Подсистема обработки ТИ из ОИК
9
Задача | Степень готовности
Разработка алгоритма сравнения | Выполнено
Реализация алгоритма сравнения | Выполнено
Тестирование | Выполнено
Выбор протокола передачи данных от ОИК | Выполнено
Приведение данных алгоритма в соответствие с протоколом передачи данных | Не выполнено
Создание эмулятора передачи данных | Не выполнено
Тестирование | Не выполнено
Задачи подсистемы:
Получение среза данных по текущему режиму из ОИК по регламенту
Нахождение сравнением расчетного режима, соответствующего текущему
Выбор классификатора и сечений-кандидатов, соответствующих найденному режиму

## Slide 10: Текущие результаты Подсистема обработки данных СВИ
10
Задача | Степень готовности
Разработка алгоритма появления возмущения | Выполнено
Разработка алгоритма определения групп когерентных генераторов | Выполнено
Реализация алгоритма появления возмущения | Выполнено
Реализация алгоритма определения групп когерентных генераторов | Выполнено
Создание эмулятора передачи данных | Не выполнено
Тестирование | Не выполнено
Задачи подсистемы:
Получение данных СВИ по регламенту
Определить группы когерентных генераторов
Определить появление возмущения

## Slide 11: Текущие результаты
Этап | Степень готовности
Реализация подсистемы «Идентификации нарушения устойчивости» | 50 %
Реализация подсистемы «Обработка ТИ из ОИК» | 50 %
Реализация подсистемы «Обработка данных СВИ» | 60%
Реализация подсистемы «Выбор УВ» | 50%
11

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!